# Motorisierung der Leinwand
## Project information
- Maintainer:
  tux (Open for Adoption)
- Status
  Planning
Die Leinwand in der Lounge soll motorisiert werden, damit sie automatisch mit Nutzung des Beamers aus- bzw. eingerollt werden kann.
### Nächste Schritte
- Leinwand wiegen
  - Gesamtgewicht etwa 11kg
  - Größe 240 x 180cm
- Notwendiges Drehmoment des Motors ausrechnen
  - konservative Annahmen
  - r = 0.05 m
  - m = 11 kg
  - F = 107,87 N
  - M_t = 5.39 Nm
- Die Antriebsbaugruppe sollte nicht-selbsthemmend sein, um die Leinwand auch im unbestromten Zustand bewegen zu können.
- passenden Motor aussuchen
- passende Treiberschaltung zum Motor aussuchen
### Links
- http://www.zuendler.com/leinwandumbau.htm
- https://shop.watterott.com/SilentStepStick-TMC2100-5V
- https://www.omc-stepperonline.com/de/getriebe-schrittmotor/nema-14-stepper-l-52mm-w-hinterer-schaft-and-ubersetzungsverhaltnis-4-1-planetengetriebe.html
- 201887787519 – 120" Motor Leinwand 244x182 Beamerleinwand Beamer inkl FFB Heimkino 16:9 4:3 1:1 - 110€